## Slide 1
基于 MIPI CSI-2 协议的高速高可靠
图像采集系统设计与仿真验证
汇报人：刘文涛
日期：2026年5月

## Slide 2
一、课题目标与阶段定位
面向高速图像采集中的带宽提升、链路同步和数据可靠性等问题，研究基于 MIPI CSI-2 协议的数字接收前端设计与仿真验证方法。
预期主要研究内容
1
CSI-2 协议
2
多 lane 接收与对齐
3
ECC / CRC 校验
4
帧行同步与像素重组
5
缓存、AXI 写入与错误恢复
当前阶段进展
已基本实现：CSI-2 协议解析、ECC/CRC 校验、多 lane 接收与对齐
初步验证：帧行同步与多格式像素重组已形成系统级验证结果
基础实现：缓存、AXI 写入和错误恢复链路已完成，仍需完善覆盖深度
后续工作
扩展异常注入和多 lane 配置验证 → 补充长期稳定性与参数扫描 → 完善 FPGA 工程约束和结果整理

## Slide 3
二、主要进展
系统数据流架构
D-PHY 数字抽象输入
CSI-2 包解析
像素重组
FIFO/CDC 与 AXI 写入
错误监测与状态输出
已初步实现的主要模块
Packet Parser
Short / Long 包解析
ECC / CRC
Header ECC / Payload CRC
Frame / Line Sync
帧行同步控制
Lane Deskew / Reorder
多通道对齐与重排
像素重组
RAW8/10 / RGB888 / YUV422
AXI 写入 / APB 接口
缓存写入与状态配置
当前 RTL 架构已形成初步原型，能够支撑功能仿真和机制验证，距离完整板级系统仍有进一步工作

## Slide 4
三、可靠性机制与错误处理进展
针对问题
传输误码
行帧错位
Lane Skew Overflow
写入端阻塞
阶段性实现机制
ECC / CRC 错误检测
自动检测并标记 Header 与 Payload 传输错误
同步异常检测
实时监测帧行同步状态与 lane 对齐异常
错误计数与状态输出
统计异常事件并通过 APB 接口上报状态
Resync 恢复流程
检测到同步异常后触发清除与自动恢复过程
恢复后 Clean Frame 输出
确保异常恢复后输出帧数据完整可用
现阶段已完成基础机制闭合和基本功能验证，后续需扩展到更多 lane 配置和异常组合条件

## Slide 5
四、阶段性仿真与实现结果
代表性 Testbench 与阶段性验证结果
对应内容 | 验证功能 | 代表 Testbench | 阶段性结果
CSI-2 协议解析 | Packet 字段解析、payload 边界识别 | tb_short/long_packet_parser | 编译运行完成，字段提取符合预期
ECC/CRC 校验 | Header ECC / Payload CRC 检测 | tb_header_ecc, tb_payload_crc | 模块级完成；wrapper 级可观察错误输出
多 lane 对齐 | lane deskew、reorder、skew 容忍 | tb_lane_deskew, tb_lane_reorder | 1/2/4 lane 基础验证完成
帧行同步与像素重组 | FS/FE/LS/LE 标记、多格式像素重组 | tb_frame_line_sync, tb_raw8_unpack | 模块级完成；wrapper 级已有 smoke 结果
系统主链路 | CSI-2 输入到像素输出闭环 | tb_fpga_wrapper_raw8_smoke | RAW8 主链路 exp=act，信号正常闭合
缓存与 AXI 写入 | FIFO/CDC、AXI 写事务、阻塞恢复 | tb_axi_write_master, tb_async_fifo | 阻塞释放后写事务可继续
错误恢复 | resync 请求、清除、clean frame | tb_resync_ctrl, tb_fpga_wrapper_resync | resync 链路已闭合，clean frame 已验证
FPGA Wrapper 可综合初步评估
LUT 使用量
618
FF 使用量
1135
Routed WNS
1.884 ns
TNS
0
注：基于当前 wrapper 原型和占位约束，BRAM/DSP 使用量为 0，不等同于最终板级实现

## Slide 6
五、待完善工作
1
研究范围聚焦数字 RTL 接收前端，输入侧采用 D-PHY 数字抽象接口
2
长时间稳定性和随机阻塞测试仍需补充，需更大帧尺寸和更复杂异常组合验证
3
AXI 写入需结合完整 DDR 控制器系统，完善存储端写入的工程化验证
4
FPGA 工程约束和 bitstream 级 DRC 仍需完善，包括板级 IO 约束和时钟约束
5
需整理论文实验材料：系统架构图、验证矩阵、关键波形、资源与时序表
当前研究已形成阶段性 RTL 原型与仿真结果，后续围绕验证覆盖度和工程完整性继续推进

## Slide 7
六、意向工作单位类型与工作方向
面向大厂模拟 IC / 数模混合芯片岗位，重点关注高速接口、数据转换与链路信号完整性相关方向。
意向工作单位类型
目标工作方向
1
大型芯片设计 / 半导体企业
模拟 IC、数模混合 SoC、高速接口与 SerDes / PHY 相关团队
2
影像、通信、AI 芯片平台团队
图像传感器接口、ADC / DAC、AFE、时钟与数据恢复等方向
3
车载 / 工业 / 消费电子芯片团队
高可靠采集链路、模拟前端、接口芯片与系统级验证支撑
A
AD / 数据转换器
ADC 架构、采样保持、前端驱动、噪声与线性度分析
B
数模混合接口电路
PLL / CDR、SerDes、高速 I/O、MIPI 与片上接口协同
C
均衡器与高速链路
CTLE / DFE、信道补偿、抖动、眼图与链路鲁棒性分析
D
验证与建模能力延伸
SystemVerilog / AMS 建模、MATLAB/Python 仿真、版图前后仿真协同
现有 MIPI CSI-2 数字接收、ECC/CRC、lane 对齐与系统仿真经验，可向“高速接口 + 数模混合验证 + 模拟前端理解”方向延伸。

## Slide 8
下一阶段研究计划
01 扩展系统级验证（CRC/ECC/resync/写入阻塞/多 lane 配置）
02 补充长期稳定性与参数扫描实验
03 完善 FPGA 工程约束与板级验证
04 整理论文实验章节材料
感谢各位老师，敬请批评指正！